Conhecendo seu instrumento musical

Para começarmos com o pé direito a aprender o instrumento, nada melhor do que conhecer suas partes. Na figura abaixo temos a guitarra com a indicação dos componentes importantes e logo após o comentário de cada um deles.

Corpo / Body - O corpo da guitarra é um fator muito importante para sua sonoridade. Quanto mais madeira, mas sustentação das notas que são tocadas na guitarra. Temos vários tipos de corpos, sólido, semi-sólido, semi-acústico e acústico.

Ponte / Bridge - Parte metálica por onde passam as cordas, onde são encontrados os “carrinhos móveis” que servem para alguns ajustes na guitarra. Temos vários tipos de ponte, Fixa, com sistema de alavanca, com sistema de alavanca de dupla trava tipo Floyd Rose. 

Captadores / Pick-ups - São bobinas que envolvem uma barra magnética, que é responsável pela captação do som das cordas e pela sua transformação em sinais elétricos que serão enviados para um amplificador de som. 

Knobs - Também chamados de Potenciômetros, são responsáveis pelo controle de volume e tonalidade dos captadores. 

Seletor de Captadores - É uma chave que seleciona o captador desejado pelo músico.

Alavanca / Whammy Bar - Sistema mecânico, que tem o poder de mudar a afinação do instrumento por alguns instantes. 

Braço - Peça única geralmente de madeira, contra quem o guitarrista aperta as cordas para produzir as notas. 

Traste / Fret - Série de filetes metálicos que tem a função de separar as casas do instrumento.

Tarraxas / Machine Heads - Mecanismo que serve para afinar as cordas da guitarra. 

Headstock - Extremidade superior do braço onde são encontradas as tarraxas.